Приложение к постановлению администрации Шрамовского сельского поселения от 22.03.2013г. № 10

Схема теплоснабжения

Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года

с.Шрамовка, 2013г.

| Содержание |
| --- |
| 1. Общие положения | (стр.) 3 |
| 2. Цели и задачи схемы теплоснабжения | (стр.) 3 |
| 3. Функциональная структура теплоснабжения поселения | (стр.) 3 |
| 4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей | (стр.) 4 |
| 5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях | (стр.) 4 |
| 6. Потребление тепловой энергии в поселении | (стр.) 4 |
| 7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении | (стр.) 5 |
| 8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения | (стр.) 6 |
| 9. Развитие тепловых сетей на территории поселения | (стр.) 6 |
| Приложение 1 | (стр.) 7 |
| Приложение 2 | (стр.) 8 |

- Общие положения

Схема теплоснабжения Шрамовского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Шрамовское сельское поселение входит в состав Россошанского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в южной части Россошанского района, расстояние до административного районного центра – г.Россошь составляет  порядка 50 километров. В состав поселения входит 2 населенных пунктов: с.Шрамовка, с.Еленовка. Площадь поселения по состоянию на 01.01.2013г. – 7813,04 га. Административным центром поселения является с.Шрамовка. Численность населения Шрамовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013г. составляет 684 человек. На территории поселения функционирует 2 угольных котельных, находящихся на обслуживании МУП «Теплосеть» (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Угольная котельная с. Шрамовка ул. Центральная 7 | Универсал – 5М 2 шт | 1978 | 0,728 | школа, клуб |
| 2. | Угольная котельная с. Еленовка ул. Центральная ,21 | Универсал – 5М 3 шт. | 1978 | 0,747 | школа, клуб |

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах Шрамовского сельского поселения отсутствует. Отопление индивидуальное: отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы – от собственных котельных (топочных). Установленная мощность угольных котельных 1,475 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,194 Гкал/час.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 121 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей (приложение 1, 2). Износ тепловых сетей составляет в среднем 85%.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угольная котельная с. Шрамовка ул. Центральная 7 | 89 | 70 | подземное | 85 |
| Угольная котельная с. Еленовка ул. Центральная ,21 | 89 | 51 | подземное | 85 |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2012 г. отпуск тепловой энергии составил 695,684 Гкал. (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2012г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Угольная котельная с. Шрамовка, ул. Центральная, 7 |
| Выработка | 318,922 |
| Отпуск | 310,949 |
| Собственные нужды | 7,973 |
| Потери | 23,919 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 287,03 |
| Угольная котельная с. Еленовка, ул. Центральная, 21 |
| Выработка | 394,600 |
| Отпуск | 384,735 |
| Собственные нужды | 9,865 |
| Потери | 29,595 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 355,140 |

- Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Шрамовскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Шрамовского сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Шрамовского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Шрамовского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Шрамовскому сельскому поселению

в период до 2025 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угольная котельная с. Шрамовка, ул. Центральная, 7 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,728 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Угольная котельная с. Еленовка, ул. Центральная, 21 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,747 | 0,747 | 0 | 0 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,068 | 0,068 | 0 | 0 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года планируется провести следующие мероприятия (табл.5):

Табл.5

| № | Котельная, адрес | Мероприятие | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/час | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по периодам |
|  |  |  |  |  | 2013-2015 г.г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| 1. | Угольная котельная с. Шрамовка ул. Центральная 7 | Строительство газовой блочной котельной мощностью 1,0 Гкал | 0,728 | 5000,0 | 5000,0 | - | - |

В 2012г. закрыта МКОУ Еленовская ООШ. в связи с чем планируется консервация угольной котельной в с.Еленовка. Прорабатывается вопрос по устройству газового отопления МКУК Еленовский КДЦ, в подвальном помещении которого расположена угольная котельная.

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет.

Приложение 1

Приложение 2